- Соларни калкулатор

У фотонапонским ћелијама соларна енергија се претвара у једносмерну електричну енергију . Интензитет генерисања електричне енергије зависи од амбијенталних услова, пре свега од површинске густине сунчевог зрачења које пада на површ панела. Соларни калкулатор служи за процену ове енергије у сваком тренутку (током дана и током године).

- Соларне ћелије (фотонапонски модули)

Принцип генерисања једносмерне електричне енергије из енергије сунца. Врсте и карактеристике фотонапонских ћелија - соларни панели и танкослојни модули уграђени у фасадне делове објекта.

- Прорачун енергије добијене из фотонапонског система

Улазни подаци: ирадијанса добијена соларним калкулатором и температура амбијента. Међурезултат у прорачуну је температура ПН споја соларне ћелије, која зависи и од карактеристика панела, као и брзине и смера дувања ветра и механичке конструкције. Поред наведених величина, на снагу утиче и напон на ФН ћелијама - у принципу, од интереса су математички поступци за одређивање снаге при специфицираним амбијенталним условима, за специфициране ФН ћелије и механичку конструкцију, при било ком напону на ФН ћелији, а поготову при напону при коме се добија максимална снага (МПП - Maximum power point).

- Фотонапонски системи

Повезивање фотонапонских панела, као извора електричне енергије, и пријемника (уз евентуално присуство акумулаторске батерије) или електродистрибутивне мреже. Постоји и варијанта да се енергија складишти и као гравитациона.

- Пројектовање фотонапонских система прикључених на електродистрибутивну мрежу

Провера упарености соларних панела и инвертора, димензионисање инсталације, укључујући расклопне елементе и заштитне елементе

•	прекострујна заштита,

•	пренапонска заштита,

•	заштита од атмосферског пражњења,

•	заштите од инверзне струје.

Заштитни елементи који нису предмет пројектовања, већ су уграђени у инвертор или опрему за повезивање соларних панела

•	Премошћавање засенчених соларних модула (помоћу by-pass диода)

•	Заштита од прегревања полупроводника,

•	Детекција појаве лука у DC делу система (стрингови соларних панела).

- Електроенергетски претварачи

Врсте претварања енергије, концепти повезивања са соларним модулима. Анализа топологија претварача за прикључење на мрежу и критеријуми за избор оптималне топологије.

- Управљачке функције

•	Одржавање тачке максималне снаге (MPP tracker) - управљањем DC/DC претварачем

•	PLL (синхронизација са мрежним напоном и праћење напона мреже)

•	Управљање напоном на спрежном кондензатору

•	Струјни регулатор, регулација активне и реактивне снаге (smart grid)

- Детекција испада мреже,

•	Спречавање престанка рада инвертора у случају пролазних кварова (када реагује уређај за аутоматско поновно укључење) - функција fault ride through

- Оптимизација система за аутономна напајања

Техно-економска анализа оптималног решења за хибридне системе напајања (комбинација соларних система са ветрогенератором, батеријама акумулатора и дизел-електричним агрегатом).

- Враћање инвестиције у фотонапонске системе

Аутономна напајања и системи повезани на дистрибутивну мрежу.

- Системи за мониторинг фотонапонских система

Лабораторијске вежбе и домаћи задатак:

ЛВ1: Соларни калкулатор - поређење са резултатима мерења ирадијансе и резултатима мерења снаге на излазу из инвертора за фотонапонски систем на крову зграде Енергопројекта

ЛВ2: „State-flow“ управљање соларним инвертором

(стања: в) искључено - нема сунчевог зрачења, б) синхронизација на мрежу (PLL), в) испорука енергије у мрежу, г) fault ride through, д) чекање на повратак мрежног напона, после чега следи стање б).

ЛВ3: Симулација регулатора напона на спрежном кондензатору (фотонапонски панели, чопер са функцијом MPP tracker-а, спрежни кондензатор у једносмерном колу, инвертор, мрежа) - напон на спрежном кондензатору се одржава променом референце регулатора струје на мрежној страни инвертора

ЛВ4: Симулација и хардверска реализација регулатора мрежне струје

ЛВ5: Симулација и хардверу реализација детекције испада мреже

ЛВ6: Симулација MPP tracker-а

Домаћи задатак: Пројекат фотонапонског система - 6 група са по два студента ће добити да пројектују један део фотонапонског система

Препоручени базични уџбеник:

G. M. Masters:

"Renewable and efficient electric Power Systems",

John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004.